Załącznik nr 3A do SIWZ

Nr sprawy: ZS/271/1/2018

WTT DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Strzelnie

Maszyna pomiarowa 3D

- Nazwa zadania:

Maszyna pomiarowa 3D

- Pozycja planu:

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego

- Ilość:

1 szt.

- Wartość:

Zgodnie z planem finansowym.

- Przedmiot zamówienia.

Maszyna pomiarowa 3D

- Specyfikacja techniczna wyrobu

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:

- Maszyna pomiarowa 3D CNC umożliwiająca automatyczną realizację programu pomiarowego

- maszyna fabrycznie nowa

- minimalny zakres pomiarowy X=500 mm, Y=700 mm , Z=500 mm

- minimalna wartość maksymalnego obciążenia maszyny: 300 kg

- dokładność wg ISO 10360-2 MPEe=2,6+L/300 µm (L w mm), MPEp=2,6 µm

Dokonywanie pomiarów w warunkach 18-22 °C, ΔT: 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d

- bezstopniowa głowica obrotowo-uchylna

- liniały optyczne

-wszystkie łożyska powietrzne

- wszystkie osie wykonane z granitu

- specyfikacja dokładnościowa maszyny musi być ważna w całym zakresie maszyny. Nie dopuszcza się aby specyfikacja była ważna tylko dla określonego zakresu jednej z osi

- rozdzielczość liniałów użytych w maszynie nie może być gorsza niż: 0.1 μm.

- magazyn wymiany modułów

- komputer PC spełniający wymagania oferowanego oprogramowania

- monitor LCD min 24”

- drukarka kolorowa o formacie minimum A4

- numeryczny pulpit sterujący zawierający przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny i regulację prędkości przejazdu maszyny w trybie manualnym i automatycznym

- wzorzec kalibracyjny (kwalifikacyjny)

- stanowisko pracy: biurko ze zintegrowanym komputerem i sterownikami

- zestaw końcówek pomiarowych (trzpieni i przedłużaczy) min. 18 części

- akredytowany jako laboratorium pomiarowe serwis w Polsce

- świadectwo kalibracji wraz z akredytacją ISO 17025

- oprogramowanie w polskiej wersji językowej, wykorzystujące graficzny interfejs wraz z wizualizacją mierzonych elementów w oknie CAD umożliwiające dokonywanie:

- zarządzania programami pomiarowymi i użytkownikami, uruchamiane programów pomiaru detali, start dostępnych opcji oprogramowania, tworzenie konfiguracji sond, tworzenie protokołów wymiany danych oraz raportów

- pomiarów geometrycznych polegających na pomiarach podstawowych elementów geometrycznych, takich jak okrąg, kula, prosta, punkt, płaszczyzna, prostokąt, prostokąt z zaokrąglonymi końcami, walec

- obliczeń wszystkich odchyłek dla tolerancji położenia, kierunku i kształtu zgodnie z obowiązującymi normami

- pracy w trybie Online i Offline na modelu CAD

- bezpośredniego wczytywania modeli w formacie STEP i SAT

- kreator szablonów raportów umożliwiający dowolne określanie wyglądu raportu (tekst, grafika,grafika+tekst)

- zapisu raportów w postaci plików RTF, HTML, PDF, XML, Excel, TXT, BMP, JPEG

- możliwość programowania off-line, również w czasie pracy maszyny (program uruchamiany dwukrotnie)

- maszyna musi posiadać funkcję pomiaru geometrii narzędzi obróbczych

- zamawiający wymaga aby maszyna była wyposażona w przystawkę do mocowania oprawek narzędzi SK 40 z możliwością obrotu oprawki z narzędziem

- dodatkowo wymagany jest moduł umożliwiający pomiar chropowatości bezpośrednio na maszynie

- wykonawca dostarczy dodatkowo drobny sprzęt pomiarowy potrzebny do ustawienia mocowania na maszynie

- zamawiający wymaga dostarczenia manipulatora projektowego wyposażonego w minimum 12 klawiszy funkcyjnych do programowania komend aplikacji, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości wyświetlający tekst oraz rzeczywiste ikony aplikacji znane z paska narzędzi CAD,

- zestaw wzorców długości do sprawdzania dokładności maszyny pomiarowej

- maszyna musi być wyposażona w narzędzie do trasowania

- zestaw materiałów dydaktycznych do nauki programowania (materiały, rysunki)

- detal wzorcowy wraz z modelem CAD – do nauki programowania

- 4 dni szkolenia

- Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.

Deklaracja zgodności CE.

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.

Wykonawca udzieli na wyrób min. 1 rok gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostarczenia gotowego wyrobu do Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Wymagania w zakresie dozoru technicznego.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie metrologii.

Dokładność maszyny nie gorsza niż :  MPEe=2,6+L/300 µm (L w mm), MPEp=2,6  µm

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji   
   umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.

Nie podlega.

- Miejsce dostawy.

Zespół Szkół w Strzelnie, ul Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Inne wymagania.

Dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 3B do SIWZ

Nr sprawy: ZS/271/1/2018

WTT DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Strzelnie

Szlifierka do wałków i otworów

- Nazwa zadania:

Szlifierka do wałków i otworów

- Pozycja planu:

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego

- Ilość:

1 szt.

- Wartość:

Zgodnie z planem finansowym.

- Przedmiot zamówienia.

Szlifierka do płaszczyzn

- Specyfikacja techniczna wyrobu

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:

- rozmiar stołu magnetycznego min. 300x1000 mm.

- maksymalne obciążenie stołu 470 kg.

- prędkość hydraulicznego przesuw stołu 5-25 m/min.

- całkowita moc silnika 7,1kW.

- maksymalny przesuw wzdłużny stołu 1100 mm.

- maksymalny przesuw poprzeczny stołu 350 mm.

- układ chłodzenia

Wyposażenie dodatkowe:

- cyfrowy wyświetlacz osi

- tarcze szlifierskie + 1 kpl. na wymianę

- oprzyrządowanie do wyważania tarczy szlifierskiej

- oprawa tarczy szlifierskiej

- separator wiórów

- komplet kluczy do obsługi maszyny

- Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.

Deklaracja zgodności CE.

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.

Wykonawca udzieli na wyrób min. 1 rok gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostarczenia gotowego wyrobu do Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Wymagania w zakresie dozoru technicznego.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie metrologii.

Nie podlega.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji   
   umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.

Nie podlega.

- Miejsce dostawy.

Zespół Szkół w Strzelnie, ul Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Inne wymagania.

Dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 3C do SIWZ

Nr sprawy: ZS/271/1/2018

WTT DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Strzelnie

Szlifierka do wałków i otworów

- Nazwa zadania:

Szlifierka do wałków i otworów

- Pozycja planu:

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego

- Ilość:

1 szt.

- Wartość:

Zgodnie z planem finansowym.

- Przedmiot zamówienia.

Szlifierka do wałków i otworów

- Specyfikacja techniczna wyrobu

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:

- odległość między kłami: 1500 mm

- wznos kłów: 180 mm

- max. długość szlifowania zewnętrznego: 1500 mm

- max. długość szlifowania wewnętrznego: 125 mm

- średnica szlifowania zewnętrznego 8 – 320 mm

- średnica szlifowania wewnętrznego 30 – 100 mm

- maksymalna waga ograbianego przedmiotu 150 kg

- głowica skrętna +90o

- stożek wrzeciona MT4

- obroty wrzeciona (dla średnicy zewn.) około 25 – 220 obr/min

- wymiary ściernicy (dla średnicy zewn.) 400x40x203 mm

- obroty ściernicy 1670 obr/min

- maksymalna prędkość ściernicy (dla średnicy zewn.) 35m/s

- obroty wrzeciona (dla otworu) 10000/15000 obr/min

- wymiary ściernicy od 17x20x60 do 50x25x13 mm

- kąt obrotu stołu minimum +/-30

- konik stożek MT4

- wysuw pinoli konika 30 mm

- moc silnika minimum 5,5 kW

- separator wiórów

- układ chłodzenia

Wyposażenie dodatkowe:

- tarcze szlifierskie + 1 kpl. na wymianę (dla wałków)

- tarcze szlifierskie + 10 kpl na wymianę (dla otworów)

- dodatkowa rozeta szlifierska

- tarcz zabierakowa z uchwytem 3 – szczękowym samocentrującym tokarskim o średnicy

D200 mm do zamocowania na wrzecionie

- cyfrowy wyświetlacz osi

- oprzyrządowanie do wyważania ściernicy

- komplet kłów stałych i sercówek

- klucze do obsługi maszyny

- przyrząd do obciągania tarczy szlifierskiej

- Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.

Deklaracja zgodności CE.

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.

Wykonawca udzieli na wyrób min. 1 rok gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostarczenia gotowego wyrobu do Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Wymagania w zakresie dozoru technicznego.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie metrologii.

Nie podlega.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji   
   umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.

Nie podlega.

- Miejsce dostawy.

Zespół Szkół w Strzelnie, ul Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Inne wymagania.

Dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 3D do SIWZ

Nr sprawy: ZS/271/1/2018

WTT DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Strzelnie

Zgrzewarka liniowo - punktowa

- Nazwa zadania:

Zgrzewarka liniowo - punktowa

- Pozycja planu:

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego

- Ilość:

1 szt.

- Wartość:

Zgodnie z planem finansowym.

- Przedmiot zamówienia.

Zgrzewarka liniowo - punktowa

- Specyfikacja techniczna wyrobu

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:

- moc transformatora min. 40kVA

- max. grubość zgrzewanych blach 5+5 mm

- regulacja mocy zgrzewanych elementów min. 7 zakresów

- wyposażona w regulację czasu zgrzewania

- komplet zapasowych elektrod

- Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.

Deklaracja zgodności CE.

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.

Wykonawca udzieli na wyrób min. 1 rok gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostarczenia gotowego wyrobu do Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Wymagania w zakresie dozoru technicznego.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie metrologii.

Nie podlega.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nie podlega.

- Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji   
   umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.

Nie podlega.

- Miejsce dostawy.

Zespół Szkół w Strzelnie, ul Kościuszki 15, 88-320 Strzelno

- Inne wymagania.

Dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim.